## Slide 1
Плетешки
Презентацию подготовила
мпо И.Н.Чеснокова

## Slide 2
На данном занятии мы изучаем плетешки из берестяных лент, которые можно использовать
для плетения ручек корзин и
декорирования изделий из бересты.

## Slide 3
Плетенка из двух лент (четырехконцовка)
Эта плетенка отличается прочностью, почти не поддается растяжению.
Необходимо взять берестяные лычки любой длины , одну уложить вертикально, другу – горизонтально на вертикальную.

## Slide 4
Затем конец ленты 2 загнуть вверх на ленту 1, сдвинуть вправо большим пальцем правой руки и уложить её под углом 45 градусов к ленте 3-4

## Slide 5
Ленту 4 уложить на ленту 2 параллельно ленте 1
Ленту 2 загнуть на ленту 4 и уложить под ленту 1 параллельно ленте 3

## Slide 6
Ленту 4 загнуть на ленты 1 и 2 (через две накрест лежащие ленты) и уложить под ленту 3
Ленту 4 загнуть на ленту 3 и уложить под ленту 2 параллельно ленте 1

## Slide 7
Перевернуть плетенку и продолжить плетение слева. Ленту 1 загнуть на две накрест лежащие ленты 4 и 2 и уложить под ленту 3
Ленту 1 справа загнуть на ленту 3 и уложить под ленту 2. Перевернуть плетенку и продолжить плетение слева

## Slide 8
Далее плетение повторяется и продолжается в той же последовательности. В результате получаем плетенку, показанную на рисунке

## Slide 9
Плетенка из двух лент широкая
Эта плетенка имеет вид декоративной ленты и поддается небольшому растяжению.
Взять две берестяные ленты, конец ленты 3 загнуть на 4 и большим пальцем правой руки сдвинуть ленту 4 вправо под углом 45 градусов
Ленту 1 загнуть на ленту 3 и уложить параллельно ленте 4

## Slide 10
Ленту 3 загнуть на ленту 1 и уложить под ленту 4
Ленту 1 загнуть на ленту 4 параллельно лентам 3 и 2. Перевернуть плетенку справа налево и продолжить плетение справа. Постоянно плести справа

## Slide 11
Ленту 2 загнуть на ленту 3 и уложить под ленту 1
Ленту 3 загнуть на ленту 1 параллельно лентам 2 и 4

## Slide 12
Далее перевернуть плетенку и продолжить плетение в той же последовательности. В результате получаем.

## Slide 13
Плетение из двух лент с расширением
Расширение плетенки и получение требуемой формы достигается благодаря наращиванию плетения дополнительными берестяными лентами.
Если эту плетенку выполнить из бересты разных оттенков, она получится декоративной, ажурной.
Такая плетенка эффектно сочетается в изделиях с плотными плетеными фактурами.
Эту плетенку можно использовать для изготовления салфеток, панно, декоративных цветов из бересты.
Вариант практического применения представлен на схеме.

## Slide 14
Взять две ленты, одну перегнуть через другую от себя, чтобы получилось четыре рабочих конца.
Ленту 1 перегнуть от себя через ленту 3 и уложить параллельно ленте 4

## Slide 15
Ленту 2 загнуть к себе , уложить поверх ленты 4 и под ленту 1параллельно ленте 3
Взять дополнительную ленту 5 и поместить за плетением, а её левый конец вывести поверх ленты 3, а правый - поверх ленты 4

## Slide 16
Ленту 5 загнуть от себя, уложить за лентой 3, вывести её к себе и уложить поверх ленты 2 параллельно лентам 1 и 4
Ленту 6 загнуть от себя за ленту 4 поверх лент 1 и 5 параллельно лентам 2 и 3

## Slide 17
Взять еще одну дополнительную ленту 7, уложить её за плетением, левый конец вывести поверх ленты 3, правый поверх ленты 4
Ленту 7 загнуть от себя за ленту 3 и уложить поверх лент 2 и 6 параллельно лентам 5, 1, 4.

## Slide 18
Ленту 8 загнуть от себя за ленту 4 и уложить поверх лент 1, 5, 7 параллельно лентам 6, 2, 3
Если в этой позиции и дальше в плетение вводить дополнительные ленты – плетение будет расширяться. При введении каждой дополнительной ленты её концы огибают крайние ленты и перекладывают поверх всех лент в середины плетенки, сколько бы их не было, при этом перекрещиваются только две средние линии, которые и дают переплетения.

## Slide 19
Чтобы закончить расширение , нужно продолжить плетение крайними лентами: ленту 3 загнуть от себя за ленту 7, уложить за ленту 2 , вывести к себе и уложить поверх лент 6 и 8.
Затем правую ленту 4 загнуть от себя за ленту 8 под ленту 1, вывести к себе и уложить на ленты 5, 7, 3 параллельно лентам 8, 6, 2.
Далее продолжать плетение по тому же принципу крайними лентами 2 и 1.

## Slide 20
Желаю всем участникам проекта успешной работы!
Используемые источники:
Ускова ф. , Береста. Русское золото. – М.: Профиздат, 2007 – 88 с.: ил.